## Slide 1: Datenspeicherung / Persistenz
Daten auf Anroid abspeichern

## Slide 2: JSON als Datenformat
JSON ist derzeit beliebt
Textformat
  Komprimierbar
  "Menschenlesbar"
  Diffbar
Datenmenge: mittel
  Deutlich kürzer als XML
  Länger als Binärdaten  Kompression
Bibliotheken für vermutlich alle Programmiersprachen

## Slide 3: JSON
JSON = JavaScript Object Notation
!= wie Objekte in JavaScript aufgeschrieben werden
{} ein Objekt (ohne Typangabe)
"name": value Eigenschaft(en) eines Objekts
[] ein Array oder eine Liste
1 / 1.1 ein numerischer Wert (int oder double)
"value" ein String
true / false ein Boolean
null fehlendes Objekt (null)

## Slide 4: JSON online ausprobieren
https://jsonlint.com/
Beispielobjekt Quader:
  {
  "laenge": 5,
  "breite": 3,
  "hoehe": 7,
  "farbe": "#FF0000"
  }

## Slide 5: Menschenlesbar?
Immernoch ein Quader:
  {
  "l": 5,
  "b": 3,
  "h": 7,
  "c": [255, 0, 0]
  }
Auch noch ein Quader:
  {
  "d": [5,3,7],
  "c": [255,0,0]
  }
Notes: l,b,h könnte verwendet werden, um weniger Daten zu übertragen.

## Slide 6: JSON in Dart
Jede Klasse bekommt zwei Methoden:
  toJson() konvertiert ein Objekt in einen (JSON-) String
  fromJson() konvert einen String in ein Objekt
  toJson() ist nicht statisch - sie muss auf einem Objekt aufgerufen werden.
  fromJson() ist statisch - wir haben noch nichts und wollen ein Objekt bekommen In Dart nennt zählt eine solche Funktion als vollwertiger Konstruktor (Named Constructor)
Die Listen-Klase von Dart verfügt bereits über beide Methoden

## Slide 7: JSON in Dart
Die Funktion jsonEncode() ruft toJson() auf und wandelt danach die Map in einen String um.
Die Funktion jsonDecode() nimmt den String, wandelt ihn in eine Map um und ruft fromJson() auf.